## Slide 1: OTS代码结构与训练全流程
基于代码仓库与 Sheffield (2011) 前三章｜2026年6月
从合成光谱到非 Maxwell 电子速度分布反演
重点解析：ots_fourier 的物理与数值实现

## Slide 2
01
02
03
04
05
06
合成非 Maxwell EVDF
3+1 Gaussian
读取 Parquet
跳过第 0 行元数据
低通 Fourier 标签
80 个复模式
正向生成 OTS 光谱
三波段 1224 维
全批次训练 DNN
1224→5000→5000→160
逆变换与评估
F(K)→f(v)
训练全流程：从 EVDF 合成到反演验证

## Slide 3
01
02
03
04
输入是什么
标签如何来
模型学什么
如何验证
三段独立归一化的 OTS 光谱：离子峰 579 点、红移电子峰 304 点、蓝移电子峰 341 点。
将一维 EVDF 投影到 Fourier 空间，仅保留 80 个低频复系数，再拆成 160 个实数。
两层 5000 维全连接网络，学习“光谱形状 → EVDF 低通 Fourier 表示”的直接映射。
把预测的 Re/Im 重新组成 Fₑ(K)，经 ift_k 恢复 fₑ(v)，与真值并排比较。

## Slide 4: 项目结构与数据生成
01

## Slide 5: 代码结构：入口、物理层、训练层与评估层
NN_hotE_large_lmRange/
phyEqns/
ots_fourier.py｜ots_superGaussian.py｜ots_arb_gaussian.py
数据
genDataSet.py → dataset_train/test.parquet → readData.py
网络
model.py + train.py + main.py → OTS_Te_model.pickle
评估
singleSpectrum.py｜evaluateModel*.py｜quick_test.py
主调用链
01
genDataSet
合成训练对
02
main
组织训练
03
evaluate
频域→速度域
关键产物
• dataset_train.parquet：5000 个样本 + 1 行元数据
• dataset_test.parquet：100 个样本 + 1 行元数据
• OTS_Te_model.pickle：state_dict 的 pickle 包装
• result*.png：光谱、系数与 EVDF 对比

## Slide 6
01
02
03
04
物理正向层
数据接口层
反演网络层
验证与诊断
ots_fourier 负责 Fourier 变换、χₑ、ε、S(k,ω) 与归一化光谱；其输出是训练数据的物理来源。
genDataSet 负责随机 EVDF 与 Parquet；readData 把前 1224 列和后 160 列切成 float32 张量。
ModelOTS 是两层 5000 宽的 MLP；train 使用 Adam 与多阶段学习率，main 负责串联与保存。
evaluateModel / singleSpectrum 把预测系数复原为 EVDF；quick_test 用小样本检查完整链路。

## Slide 7: genDataSet.py：一个样本怎样被生成
01
随机 EVDF
1000 点，[-0.8c,0.8c]
02
Fourier 编码
ft_x_n(...,80)
03
正向光谱
OTS_spectrum_fft ×3
04
拼接存储
1224 + 160
固定物理条件：λ₀=351 nm，nₑ=1.81×10²⁶ m⁻³，Tₑ=1370 eV，Tᵢ=171.3 eV，散射角 123°，CH 混合物（H:55%，C:45%）。
变化量：每个样本的电子速度分布。三段光谱分别归一化到 max=1，再按 [离子峰, 红移电子峰, 蓝移电子峰] 拼接。
代码：genDataSet.py；论文基准为 10 Gaussian，本分支实际为 3 个背景 Gaussian + 1 个弱热电子 Gaussian。

## Slide 8: 随机 EVDF：为什么是“3+1 Gaussian”
Chart: 示意 EVDF：主体 + 弱热电子尾
| -0.8 | -0.77 | -0.73 | -0.7 | -0.67 | -0.63 | -0.6 | -0.57 | -0.53 | -0.5 | -0.47 | -0.43 | -0.4 | -0.37 | -0.33 | -0.3 | -0.27 | -0.23 | -0.2 | -0.17 | -0.13 | -0.1 | -0.07 | -0.03 | 0 | 0.03 | 0.07 | 0.1 | 0.13 | 0.17 | 0.2 | 0.23 | 0.27 | 0.3 | 0.33 | 0.37 | 0.4 | 0.43 | 0.47 | 0.5 | 0.53 | 0.57 | 0.6 | 0.63 | 0.67 | 0.7 | 0.73 | 0.77 | 0.8
fₑ(v) | 1.2707e-42 | 4.8447e-39 | 1.2793e-35 | 2.3398e-32 | 2.9638e-29 | 2.6001e-26 | 1.5799e-23 | 6.6488e-21 | 1.9379e-18 | 3.912e-16 | 5.4696e-14 | 5.2964e-12 | 3.5522e-10 | 1.65e-08 | 5.3082e-07 | 1.1828e-05 | 0.00018253 | 0.0019509 | 0.014442 | 0.074062 | 0.26357 | 0.65774 | 1.1971 | 1.7122 | 1.9869 | 1.8548 | 1.3878 | 0.59351 | 0.10009 | 0.0063892 | 0.00029852 | 0.00067587 | 0.0040737 | 0.014389 | 0.029364 | 0.034618 | 0.023577 | 0.0092767 | 0.0021086 | 0.00027688 | 2.1004e-05 | 9.2049e-07 | 2.3304e-08 | 3.4084e-10 | 2.8799e-12 | 1.4058e-14 | 3.9641e-17 | 6.4577e-20 | 6.0774e-23
背景 Gaussian ×3
• 中心：±0.06c
• 宽度：0.01–0.05c
• 高度：0.2–2.5
弱热电子 Gaussian ×1
• 中心：±0.4c
• 宽度：0.01–0.05c
• 高度：0.001–0.045
最后用 ∫fₑ(v)dv=1 归一化。
代码：genDataSet.random_gaussians；远端小峰扩展了电子峰所需波长覆盖范围。

## Slide 9: Fourier 标签：1000 个速度点如何压缩为 80 个复模式
Chart: 80 个模式：Re(Fₑ) 与 Im(Fₑ)
Chart: 低通约束：保留可辨识的大尺度结构
| -0.8 | -0.77 | -0.73 | -0.7 | -0.67 | -0.63 | -0.6 | -0.57 | -0.53 | -0.5 | -0.47 | -0.43 | -0.4 | -0.37 | -0.33 | -0.3 | -0.27 | -0.23 | -0.2 | -0.17 | -0.13 | -0.1 | -0.07 | -0.03 | 0 | 0.03 | 0.07 | 0.1 | 0.13 | 0.17 | 0.2 | 0.23 | 0.27 | 0.3 | 0.33 | 0.37 | 0.4 | 0.43 | 0.47 | 0.5 | 0.53 | 0.57 | 0.6 | 0.63 | 0.67 | 0.7 | 0.73 | 0.77 | 0.8
原始 EVDF | 1.2707e-42 | 4.8447e-39 | 1.2793e-35 | 2.3398e-32 | 2.9638e-29 | 2.6001e-26 | 1.5799e-23 | 6.6488e-21 | 1.9379e-18 | 3.912e-16 | 5.4696e-14 | 5.2964e-12 | 3.5522e-10 | 1.65e-08 | 5.3082e-07 | 1.1828e-05 | 0.00018253 | 0.0019509 | 0.014442 | 0.074062 | 0.26357 | 0.65774 | 1.1971 | 1.7122 | 1.9869 | 1.8548 | 1.3878 | 0.59351 | 0.10009 | 0.0063892 | 0.00029852 | 0.00067587 | 0.0040737 | 0.014389 | 0.029364 | 0.034618 | 0.023577 | 0.0092767 | 0.0021086 | 0.00027688 | 2.1004e-05 | 9.2049e-07 | 2.3304e-08 | 3.4084e-10 | 2.8799e-12 | 1.4058e-14 | 3.9641e-17 | 6.4577e-20 | 6.0774e-23
80 模式重建 | 1.1199e-05 | 2.0152e-05 | 3.5368e-05 | 6.054e-05 | 0.00010107 | 0.00016456 | 0.00026134 | 0.00040476 | 0.00061143 | 0.00090082 | 0.0012944 | 0.001814 | 0.0024795 | 0.0033054 | 0.0042981 | 0.005461 | 0.0069152 | 0.010003 | 0.023429 | 0.082073 | 0.26531 | 0.64483 | 1.1635 | 1.6586 | 1.9225 | 1.7954 | 1.3466 | 0.58317 | 0.10837 | 0.017108 | 0.009851 | 0.0087787 | 0.010651 | 0.019263 | 0.032487 | 0.036539 | 0.025114 | 0.01072 | 0.0033187 | 0.0011666 | 0.0006316 | 0.00040565 | 0.00026136 | 0.00016457 | 0.00010107 | 6.054e-05 | 3.5368e-05 | 2.0152e-05 | 1.1199e-05
ft_x_n 不是“FFT 后截取前 80 项”：它先由速度网格得到 ΔK=2π/L，再在以 K=0 为中心的有限区间上重新做 80 次梯形积分。标签排列为 [Re(Fₑ[0:80]), Im(Fₑ[0:80])]。

## Slide 10: Parquet 数据结构：第 0 行不是样本
离子峰 579
349–353 nm
红移电子峰 304
375–600 nm
蓝移电子峰 341
100–340 nm
Re
80
Im
80
输入 x：1224 维归一化光谱
标签 y：160
第 0 行（元数据）
前 1224 列存 wavelength grid（nm）；后 160 列存 K grid，并为 Re/Im 各重复一次。
第 1 行起（物理样本）
readData_dataset 默认 i_s=1 以跳过元数据；返回 xs:[N,1224] 与 ys:[N,160] 的 float32 Tensor。
注意：默认 i_e=-1 会按 pandas 切片语义漏掉物理文件的最后一行。

## Slide 11: ots_fourier：从任意 EVDF 到 OTS 光谱
02

## Slide 12
01
02
03
04
集体参数 α
谱密度 S(k,ω)
介电响应 ε
散射功率
α≡1/(kλDe)。α≪1 时电子近似独立，谱形直接映射 EVDF；α≳1 时屏蔽相关和集体模显著。
S(k,ω) 是电子密度涨落 |nₑ(k,ω)|² 的归一化统计量，是“微观速度分布→可测光谱”的桥梁。
ε=1+χₑ+Σχᵢ。χₑ 来自任意 EVDF 的速度积分；离子在本代码中保持 Maxwellian。
Pₛ∝(1+2Δω/ω₀)·S(k,ω)，并带极化、几何、密度与经典电子半径等绝对因子。
理论来源：Sheffield et al. (2011), Ch. 1 §1.8.3；Ch. 2 §2.1–2.3；Ch. 3 §3.3–3.4。

## Slide 13: 散射几何：代码里的 k_s 实际是散射波矢差的模
V
探测器
方向 ss
入射：k₀ ∥ k_sh
散射光：ω/c · ss
代码 k_s = |k₀ − (ω/c)ss|
变量映射
lm_0 → λ₀
lms → λ
omega_0 → ω₀
omega → ω
omega_s → Δω
k_sh → 入射方向
ss → 观察方向
k_s → |k|
v_s → Δω/|k| − u·k̂
Sheffield Ch. 2 Fig. 2.3 与 Eq. (2.3.13–14)：k = k_s − k_i，ω = ω_s − ω_i；代码采用相反差号但最终使用模与一致的频移约定。

## Slide 14
01
02
03
04
05
06
基本尺度
λD、ωp、vte
恢复 fₑ(v_s)
Fourier 逆积分
散射几何
λ→ω→k
相速度映射
v_s=Δω/k−u∥
响应与介电
χₑ、χᵢ、ε
谱密度与输出
S→P→I
OTS_spectrum_fft：九段代码可压缩成六个物理步骤

## Slide 15: Fourier 工具函数：谁负责什么
函数
输入 → 输出
核心算法
调用位置 / 注意点
ft_x
(v,f) → (K,F)
全 K 网格逐点梯形积分
调试用完整变换
ft_x_n
(v,f,n) → n 模式
围绕 K=0 重算有限带宽
训练标签；n=80
ift_k
(K,F) → 自动 v 网格
逆 Fourier 梯形积分
评估时恢复 EVDF
ift_k_x
(K,F,v) → 指定 v
在给定速度点上逆积分
检查低通重建
w_ft
(v_s,K,F) → 响应核
仅积 K>0：K·F·e^{iKv}
构造 χₑ 的关键函数
OTS_spectrum_fft
λ 与等离子体参数 → I
几何→响应→S→归一化
数据集正向模型

## Slide 16: 步骤 1–2：基本尺度与波矢
Debye 长度
λD = √(ε₀kBTₑ / nₑe²)
电子等离子体频率
ωp = √(nₑe² / mₑε₀)
热速度
vte = √(kBTₑ/mₑ), vti = √(kBTᵢ/mᵢ)
入射波矢（冷等离子体修正）
k₀ = √(ω₀²−ωp²)/c · k_sh
每个测量波长 λ：
ω = 2πc/λ
k⃗ = k⃗₀ − (ω/c)·ss
k = √(kx²+ky²+kz²)
Δω = ω−ω₀
随后用 k 与 Δω 把“光谱横轴”换成沿散射波矢方向的速度坐标。
实现观察：r_e 与 V 虽被计算/传入，但最终返回的是归一化谱形，绝对功率因子没有进入输出。
代码：ots_fourier.py OTS_spectrum_fft 第 1–4 步；Sheffield Ch. 1 §1.4–1.5、Ch. 2 §2.3。

## Slide 17: 步骤 3–5：波长点如何读取电子分布
λ
ω=2πc/λ
k=|k₀−ωss/c|
v_s=Δω/k−uₑ·k̂
fₑ(v_s)
fₑ(v_s) ≈ Σⱼ Fₑ(Kⱼ) · exp(iKⱼv_s) · ΔK / (2π)
这一步并不先重建整条 EVDF；它只在当前光谱波长所对应的 v_s 上求 fₑ(v_s)。因此一次向量化计算即可得到整段电子特征。
代码：v_s、f_es；Sheffield Eq. (3.4.3) 中 fₑ(ω/k) 正是电子散射项的速度分布采样。

## Slide 18: 步骤 5：w_ft 怎样把 Fourier 系数变成 χₑ
一般形式（Sheffield Ch.3）
χₑ(k,ω) ∝ (1/k²) ∫ dv
[k·∂fₑ/∂v] / (ω−k·v−i0⁺)
Fourier 等价式（OTS paper Eq. 5）
χₑ ∝ (1/k²) ∫₀^∞ dK · K Fₑ(K) exp(−iKω/k)
w_ft(v_s,K,F_e)
for K_j:
response += relu(K_j) * F_e[j] * exp(i*K_j*v_s) * dK
response /= 2*sqrt(2)*pi
理解要点
• relu(K) 实现 K>0 半轴积分
• 代码 Fourier 约定为 exp(−iKv)，因此响应核使用 exp(+iKv_s)
• w_es 再乘尺度因子，χₑ=(1/kλD)²·w_es
• Re/Im 同时保留非对称 EVDF 信息
来源：Sheffield Eq. (3.3.9–10)、(3.4.3)；OTS_paper.pdf Eq. (3)、Eq. (5)；代码 w_ft。

## Slide 19: 步骤 6–9：离子响应、介电函数与最终光谱
离子分布与响应
fᵢ(v)=Gaussian
wᵢ=w_fast(ξᵢ)
χᵢ∝(1/kλD)²·Zᵢ²pᵢ·(Tₑ/Tᵢ)wᵢ
总介电函数
ε = 1 + χₑ + χᵢ₁ + χᵢ₂
谱密度
S = (2π/k)|1−χₑ/ε|²fₑ
+ (2π/k)|χₑ/ε|²Σ(Zᵢ²pᵢ/Z̄)fᵢ
归一化输出
P = Re[(1+2Δω/ω₀)S]
I = P / max|P|
电子项同时包含“自由电子”与电子屏蔽修正；离子项通过 |χₑ/ε|² 被电子云“看见”，形成离子特征。三段波长分别调用同一正向模型，并各自归一化。
Sheffield Eq. (3.4.3)；OTS_paper.pdf Eq. (1–2)；代码 chi_e / chi_i1 / chi_i2 / epsilon / S_e / P_s / I。

## Slide 20: 从理论公式到代码变量：逐项对应
物理对象
理论表达
代码实现
输出含义
散射波矢/频移
k=k_s−k_i；ω=ω_s−ω_i
kx_s,ky_s,kz_s,k_s,omega_s
λ 点 → 相速度
电子分布采样
fₑ(ω/k)
f_es 的 Fourier 逆积分
电子特征包络
电子极化率
χₑ∝∫(∂f/∂v)/(ω−kv)
w_ft → w_es → chi_e
屏蔽与 Landau 响应
离子极化率
χᵢ：Maxwellian 物种求和
w_fast, chi_i1, chi_i2
离子声特征
介电函数
ε=1+χₑ+Σχᵢ
epsilon
集体共振分母
谱密度与功率
S(k,ω)，Pₛ∝(1+2ω/ω₀)S
S_e → P_s → I
归一化训练输入

## Slide 21: 网络训练、推理与工程注意事项
03

## Slide 22: ModelOTS：一个大而直接的频谱反演 MLP
输入
1224
三段光谱
参数 ≈0
隐藏层 1
Linear 1224→5000
LeakyReLU
参数 ≈6.1M
隐藏层 2
Linear 5000→5000
LeakyReLU
参数 ≈25.0M
输出
Linear 5000→160
无激活
参数 ≈0.8M
为什么不是 CNN？光谱不同波长位置具有明确物理含义，不天然满足平移不变性。两层超宽 MLP 用约 3200 万参数直接学习全局非线性映射；线性输出允许 Fourier 系数取任意正负值。

## Slide 23: 训练循环：119,000 次全批次 Adam 更新
每一步
1. y_pred = model(xs)
2. loss = mean(|y_pred−ys|)
3. optimizer.zero_grad()
4. loss.backward()
5. optimizer.step()
每 200 步打印一次 loss
阶段 1
3,000 步
lr=1e−4
阶段 2
6,000 步
lr=1e−5
阶段 3
10,000 步
lr=1e−6
阶段 4
100,000 步
lr=1e−7
实现与论文的关键差异
• 当前 train.py：Fourier 系数域 L1
• 论文文字：逆变换后的 EVDF 域 MSE
• 当前：全批次，无 DataLoader、验证集、早停或动态 scheduler

## Slide 24: 评估与推理：从 160 个实数返回 fₑ(v)
01
加载模型
pickle → state_dict
02
读取样本
xs:[1,1224]
03
前向推理
ys_pred:[1,160]
04
组成复数
Re + i·Im
05
逆 Fourier
ift_k(K,F)
evaluateModel.py：批量绘制真值/预测 EVDF（result1.png）
singleSpectrum.py：检查单个样本的三段输入光谱与 Fourier 实部/虚部
quick_test.py：用 20+5 个样本验证“EVDF→光谱→DNN→EVDF”链路
评估的物理终点不是系数误差，而是重建 fₑ(v) 的形状、归一化、非负性与尾部结构。

## Slide 25
01
02
03
04
数据与论文不同
损失定义不同
工程细节
物理适用范围
论文基准：10 Gaussian、电子峰 375–500/200–340 nm；当前分支：3+1 Gaussian，并扩展到约 100–600 nm。
代码优化 160 维系数 L1；论文写的是 EVDF 域 MSE。二者对高频/低频模式的权重并不等价。
i_e=-1 漏最后一行；genDataSet 导入即执行；pickle 兼容性较弱；训练无 mini-batch、验证与早停。
离子默认 Maxwellian；三段独立归一化抹去相对强度；输出是谱形，不是绝对散射功率；未显式约束 EVDF 非负。

## Slide 26
01
02
03
04
05
06
检查依赖
Torch / NumPy / PyArrow
核对张量形状
[N,1224]→[N,160]
先跑 quick_test
验证完整链路
生成数据集
python genDataSet.py
训练与保存
python main.py
评估异常
系数、EVDF、谱回代
复现与调试：推荐执行顺序

## Slide 27: 总结：理解这套代码要抓住三条主线
1. 物理主线
S(k,ω) 把密度涨落连接到散射光谱；ε 与 χ 决定集体响应。
2. 数值主线
80 个复 Fourier 模式既是低通正则，也是神经网络的可学习标签。
3. 工程主线
genDataSet 构造监督对，MLP 直接反演，ift_k 把预测送回可解释的 EVDF。
主要参考
1. Sheffield et al., Plasma Scattering of Electromagnetic Radiation, 2011, Chapters 1–3.
2. Cheng et al., Non-Maxwellian EVDF reconstruction from OTS using large neural networks, 2026, Eqs. (1)–(5).
3. 仓库：OTS_code_share/NN_hotE_large_lmRange/
phyEqns/ots_fourier.py
genDataSet.py / model.py / train.py / main.py
evaluateModel.py
核心一句话：网络预测的不是 EVDF 采样点，而是能够同时驱动正向光谱和逆向重建的低通 Fourier 表示。

## Slide 28
谢谢｜欢迎讨论